«Дельта - С»

Приемная базовая станция РСПИ «Дельта»

Инструкция по эксплуатации

Оборудование производства «МЕГАЛЮКС®» сертифицировано: Федеральным Государственным Учреждением «Центром Сертификации Аппаратуры Охранной и Пожарной Сигнализации» МВД России:

№ ССПБ.RU.ОП.066     №  РОСС RU.0001.11ОС03   №  ССПБ.RU.ПБ16

Патент:  №63576 от  27 мая 2007 г.

ТУ 6571-001-61975454-2010  Согласовано: «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР» (ФГУП «ГРЧ Ц»)

Торговые марки: МЕГАЛЮКС®, ДЕЛЬТА®, Уверенность в безопасности®.

Воронеж 2014 г

Оглавление

- Техническое описание………………………………………………………………………………………………………....2

- Инструкция по установке………………………………………………………………………………………………….…..3

- Общие указания по эксплуатации…………………………………………………………………………………………….3

- Указание мер безопасности……………………………………………………………………………………………….…..3

- Комплектация…………………………………………………………………………………………………………………..4

- Маркировка…………………………………………………………………………………………………………………......4

- Правила хранения оборудования и транспортирования…………………………………………………………………….4

- Гарантийные обязательства…………………………………………………………………………………………………...4

- Свидетельство о приемке………………………………………………………………………………………………….…..4

1.Техническое описание.

1.1.Назначение.

Приемная базовая станция «Дельта - С» в дальнейшем прибор предназначена для работы в радиоканальной системе передачи извещений «Дельта» и обеспечивает:

- Прием информации с охраняемых объектов;

- Низкочастотную фильтрацию;

- Передачу НЧ сигнала на линейный вход звуковой карты персонального компьютера пульта для дальнейшей обработки ПО АРМ «Дельта»;

- Звуковой контроль эфира.

1.2. Основные тактико-технические данные.

- Диапазон частот 136-174  МГц

- Шаг сетки – 12,5/25 кГц

- Чувствительность приемника не хуже 0.25 мкВ

- Избирательность по соседним каналам 60Дб

- Избирательность по побочным каналам 70Дб

- Класс излучения  8K5F2D/16K0F2D

- Тип модуляции сигнала- FSK

- Девиация частоты  2,4 ± 0,3 кГц.

- Стабильность частоты, не хуже10х10-6

- До 30 ретрансляторов в системе

- Номерная емкость системы- 31500 (№1001-№32500)

- Математическая емкость системы – 12000

- Пропускная способность - до2000 сообщений в час

- Период тестовых сообщений 1 минута-255 часов

- Количество различных сообщений  255

- Количество повторов – 1…10 (программируется)

- Длительность посылки – 0.125 секунды

- Количество стартовых кодов (независимых систем работающих на одной частоте) –8

- Вес - 1 кг

- Габаритные размеры 128*160*61 мм

- Диапазон рабочих температур от +10 до +40

- Относительная влажность 90%

- Питающее напряжение 220В, до 100мА.

# 2. Инструкция по установке

# В соответствии с требованиями определите место установки на ПЦН.

# Установите  прибор в выбранном месте.

# Для лучшей грозозащиты необходимо, чтобы  мачта крепления антенны была металлической и имела надежный электрический контакт с антенной и элементами схемы заземления. Закрепите антенну.

# Подключите антенну: в соответствии с требованиями выберите место установки антенны. При этом желательно, чтобы устройство крепления обеспечивало возвышение антенны не менее чем на 3 м над наивысшей точкой крыши здания (например, выходов вентиляционных шахт, площадок пожарных лестниц, выходов с чердака на крышу).

# Определите необходимую длину кабеля (расстояние между ожидаемым местом установки антенны и местом расположения базовой станции с учетом условий прокладки кабеля) и оставьте запас кабеля в 2-3метра.

# Закрепите антенну.

# Подключите кабель к антенне.

# Проложите кабель  от места установки антенны до места установки приемника и закрепите,  не  допуская его повреждение.

# Подключите кабель антенны в гнездо антенны прибора.

# Грозозащита на антенно-фидерные устройства конструктивно не предусмотрена. При выносных антеннах установка грозозозащитных устройств обязательна. Рекомендуем установку грозозащитников типа SP 1000 фирмы «DIAMOND». Для лучшей грозозащиты необходимо, чтобы  мачта крепления антенны была металлической и имела надежный электрический контакт с антенной и элементами схемы заземления.

# Подключите кабель заземления к ПК.

# Подключите кабель заземления к  клемме «земля» на корпусе прибора.

# Необходимо чтобы контур заземления был единым для антенны, базовой станции, ПК.

# Проверьте наличие  предохранителя в держателе.

# Подключите кабель связи звуковой карты компьютера (линейный вход) с прибором в разъем « НЧ» прибора. Данное соединение производится только для прибора.

# Проверьте правильность всех произведенных состояний.

# Включите сетевой кабель питания базовой станции в розетку.  В розетке необходима клемма заземления.

# Включите тумблер питания базовой станции,  находящийся внутри корпуса.

# Включите тумблер с надписью «Эфир», находящийся на внешней стороне базовой станции, должно появиться шипение-шум эфира.

# Включите ПК, который предназначен для работы с прибором.

# Установите программное обеспечение «Дельта» в соответствии с инструкцией по установке ПО АРМ.

3. Общие указания по эксплуатации

1. Эксплуатация радиосистемы передачи извещений «Дельта» должна производится техническим персоналом, изучившим документацию по РСПИ «Дельта».

2. После вскрытия упаковки оборудования «Дельта» необходимо:

- произвести внешний осмотр оборудования и убедиться в отсутствии механических повреждений оборудования и наличии пломб изготовителя;

- проверить комплектность поставки.

3. После транспортировки перед включением оборудование «Дельта» должно быть выдержано без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

4. Указание мер безопасности

При установке прибора на объекте необходимо соблюдать следующие требования:

- К работам по монтажу должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже третьей.

- Без подключения к заземлению питание не включать и другие коммутации не производить.

- При установке и эксплуатации изделия следует руководствоваться положениями “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”  и “Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей”.

- Установку, снятие и ремонт производить при отключенном питании и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- При подключении антенны необходимо убедиться в том, что разъем антенны хорошо вставлен и затянут.

- Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки или плавкие вставки номиналов, превышающих указанных в инструкции.

К работам допускаются лица, изучившие документацию по прибору.

# 5.Комплектация

# Прибор 1шт.

# Кабель «НЧ» связи с ПК-1шт.

# Диск «Мегалюкс-БРВ»-1шт.

# Описание-1шт.

6. Маркировка

1.Товарный знак завода – изготовителя

2.Условное обозначение изделия

3. Заводской номер

4. Дата выпуска

7. Правила хранения  и транспортировки

1. Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

2. В помещении для хранения оборудования не должно быть пыли, паров, кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

3.При складировании оборудования в штабеля разрешается укладывать не более пяти коробок с оборудованием.

4. Транспортирование может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

5.Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8. Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие базовой станции требованиям технических условий  при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

2. Гарантийный срок с момента ввода оборудования в эксплуатацию 18, но не более 24 месяцев, с даты выпуска.

3. Гарантийные обязательства распространяется на оборудование, не имеющие повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.

4. Оборудование принимается в ремонт только с актом описания возможных неисправностей.

9. Свидетельство о приемке

10. Свидетельство о приемке

Базовая станция «Дельта - С»

- Стартовый код (код № системы)_____________

- Заводской номер __________________________

- Встроенная радиостанция типа_______________ с заводским номером_____________ Частота_______________

- Дата выпуска     ___________________________

- Штамп ОТК       ___________________________

Адрес предприятия - изготовителя

394033 г. Воронеж, Ленинский проспект 160 А, оф.506 А

Тел/факс: (473) 261-26-82(многоканальный), +79204480002

www.megalux-brv.ru   E-mail: megalux-brv@mail.ru

Skype: gai_vrn (для технической поддержки)

# Приложение 1