Универсальный базовый GSM модем

«Дельта - GSM - Б»

Оборудование производства «МЕГАЛЮКС®» сертифицировано: Федеральным Государственным Учреждением «Центром Сертификации Аппаратуры Охранной и Пожарной Сигнализации» МВД России:

№ ССПБ.RU.ОП.066     №  РОСС RU.0001.11ОС03   №  ССПБ.RU.ПБ16

Патент:  №63576 от  27 мая 2007 г.

ТУ 6571-001-61975454-2010  Согласовано: «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР» (ФГУП «ГРЧ Ц»)

Торговые марки: МЕГАЛЮКС®, ДЕЛЬТА®, Уверенность в безопасности®.

Воронеж 2014г.

Оглавление

- Назначение…………………………………………………………………………………………………….…3

- Варианты использования в составе приемной базовой станции………………………………………….…3

- Характеристики……………………………………………………………………………………………….…3

- Указания по эксплуатации…………………………………………………………………………………........3

- Комплектация……………………………………………………………………………………………………4

- Подготовка к работе и работа ………………………………………………………………………………….4

- Маркировка……………………………………………………………………………………………………………..4

- Правила хранения и транспортировки……………………………………………………………………………….…4

- Гарантийные обязательства…………………………………………………………………………………………….4

- Свидетельство о приемке……………………………………………………………………………………………….4

  - Назначение

Универсальный базовый GSM модем «Дельта - GSM - Б» (далее прибор) предназначен для:

- Отправки SMS сообщений в РСПИ «Дельта» с базовой станции на сотовые телефоны абонентам.

- Приема сообщений с объектовых приборов GSM сигнализации типа «Дельта - GSM» в виде SMS для дальнейшей обработки ПО АРМ «Дельта» на ПК, в качестве приемной базовой РСПИ.

2. Варианты использования в составе приемной базовой станции

- Прием по GSM каналу.

- Прием по GSM каналу с дублированием по телефонной линии в формате «Ademco Contact ID»(DTMF) через голосовой канал по городской телефонной сети - ГТС. При этом обеспечивается контроль телефонной линии на обрыв (саботаж) с передачей на пульт по радиоканалу.

3. Характеристики

- Использование в качестве передатчика и приемника промышленного GSM-900/1800 модема.

- Отправка SMS сообщений на русском языке кириллицей.

- Измерение уровня связи с индикацией при каждом SMS сообщении

- Подключение к компьютеру через СОМ/USB порт

- Электропитание прибора 12В (10.5-14В), в дежурном режиме до 50 мА в режиме передачи не более 100 мА

- Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

- Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

- Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

- Средний срок службы – не мене 8 лет

- Габаритные размеры 2,2х8,5х3,8 cм

- Температурный режим от +5С до +40С

- Относительная влажность воздуха при +40° С, не более 90%

- Масса 500 г.

4. Указания по эксплуатации

- Перед эксплуатацией необходимо изучить настоящую инструкцию.

- После вскрытия упаковки необходимо произвести внешний осмотр на предмет повреждений и наличия отметок предприятия – изготовителя, проверить комплектность.

- После транспортирования прибора при отрицательных температурах, перед включением, прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24ч.

- Переполюсовка  может привести к перегоранию предохранителя источника бесперебойного питания

- Не включать питание без антенны.

- В качестве питания рекомендуется использовать источник бесперебойного питания.

- Непосредственно перед эксплуатацией прибора убедитесь в том, что: в месте установки прибора (GSM антенны) обеспечивается надёжная работа выбранного оператора сотовой связи; баланс лицевого счёта SIM-карты положителен (в процессе эксплуатации устройства не забывайте его вовремя пополнять); подключение датчиков, системы идентификации, антенны, источника питания, звукового и светового индикаторов, микрофона выполнено правильно; имя и телефон, введенные и записанные во внутреннюю память SIM-карты соответствуют идентификационному номеру прибора и телефону, на который должны приходить сообщения.

«Дельта-GSM-Б» в открытом виде

5. Подготовка к работе и работа

Настройка SIM-карты прибора:

- Вставить SIM-карту в любой мобильный телефон стандарта GSM.

- Включить телефон.

- Удалить все записи телефонной книги (обязательно!).

- Полностью очистить телефонный справочник SIM-карты и удалить все SMS-сообщения.

- Заблокировать функцию запроса PIN-кода при включении телефона (см. инструкцию на мобильный телефон).

- Проверить правильность программирования SIM-карты: выключить и снова включить телефон. Запрос PIN-кода не должен появляться (на некоторых моделях телефонов появляется запрос подтверждения включения).

- При возможности включить услугу «Любимый номер».

- Выключить телефон, извлечь SIM-карту, вставить ее в SIM держатель прибора.

- Подключить кабель связи прибора с ПК к com-порту.

- Открыть ПО АРМ «Дельта »

- Произвести настройку параметров подключения прибора в соответствии с инструкцией на ПО АРМ (п. Работа с базовой станцией «Дельта-GSM-Б»).

- Подать питание на прибор.

6. Комплектация

- Прибор - 1шт.

- Кабель СОМ/USB порта – 1шт.

- Описание – 1шт.

7. Маркировка

- Товарный знак завода-изготовителя;

- Условное обозначение прибора;

- Заводской номер;

- Дата выпуска.

8. Правила хранения и транспортировки

- Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

- В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- При складировании приборов в штабеля разрешается укладывать не более пяти коробок с приборами.

- Транспортирование упакованных приборов  может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию 18  месяцев, но не более 24 месяцев,с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства распространяются  на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.

- Изделие принимается в ремонт только с актом описания возможных неисправностей.

10. Свидетельство о приемке

Универсальный базовый GSM модем «Дельта - GSM - Б»

Заводской номер _________________ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________ Штамп ОТК ________________

Продавец ____________________________

Дата продажи ______________ Дата ввода в эксплуатацию ________________________

(заполняется при розничной продаже)

Адрес предприятия – изготовителя

394033 г. Воронеж, Ленинский проспект 160 А, оф.506 А

Тел/факс: (473) 261-26-82(многоканальный), +79204480002

www.megalux-brv.ru   E-mail: megalux-brv@mail.ru

Skype: gai_vrn (для технической поддержки)

# Text boxes

Разъем для внешней антенны

Разъем кабель для USB

Sim-держатель